## Slide 1: 带隔离的CAN总线中继器
Isolated CAN-BUS Repeater（ICR）
LJEC2012@gmail.com
2012-08-25

## Slide 2: 功能定位
通信隔离
  改变波特率
  改变CAN ID
  简单过滤
电压隔离
自带终端阻抗

## Slide 3: 指标参数
工作环境
  环境温度：-40~105C
  供电需求：8~30V
  隔离等级：2.5KV
内部参数
  内部功耗：5V，500mA

## Slide 4: 内部架构
开关电源
LM2594
5V, 500mA
CAN驱动
TJA1050
5V, <75mA
MCU
MC9S08DZ60
5V, 100mA
CAN控制器
MCP2515
5V, 100mA
CAN驱动
TJA1050
5V, <75mA
ADuM5201
电源隔离
5V, 100mA
信号隔离
TX, RX